ORDENANZA XI - N° 91

ANEXO II

PROGRAMA “PLAN TECHO”

OPERATORIA TECHO

INSTRUCTIVO

OBJETIVO: Reemplazo de cubiertas de techo en viviendas precarias, con techos de cartón, fibrocemento o chapas muy deterioradas.

UNIDAD DE MEDIDA: 36 m² que define como KIT UNITARIO.

MATERIALES:

| MATERIALES | KIT |
| --- | --- |
| Chapa Nº 27 de 3,5 m x 1,10 m de ancho | 14 unidades |
| Clavos cabeza de Plomo 3” | 1 caja x 100 |
| Cumbreras 2 m x 0,44 Chapa Nº 27 | 4 unidades |
| Clavos 2” | 2 kg. |
| Clavos 4” | 6 kg. |
| Alambrón Nº 9 | 3 kg. |
| Tirantes 2” x 4” x 3,50 m – Madera semidura | 14 unidades |
| Clavadores 2” x 2” | 84 ml |
| Viga madera dura 3” x 5” x 3,80 m | 12 unidades |
| Columnas madera dura 3” x 4” x 3,20 m | 9 unidades |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS MATERIALES:

1. Chapa ondulada galvanizada Nº 27 de 3,5 m de largo por 1,10 m de ancho (ancho útil 1 m).

2. Cumbrera de chapa galvanizada Nª 27 de 2 m de largo por 0,44 m de ancho (desarrollo estándar).

3. Clavos cabeza de plomo de 3” para cubiertas de chapa en cajas de 100 unidades.

4. Clavos 2” y 4” para madera.

5. Alambrón Nº 9.

6. Maderas:

a) Vigas de madera dura o semidura 3” x 5” x 3,80 m.

b) Columnas de madera semidura 3,20 m (anchico, lapacho, incienso, grapia, etc.) sin alabeos, ni torceduras, ni rajaduras.

c)  Tirantes de madera semidura (laurel, sota, canela, marmelero, etc.) con una sección de 2” x  4” por 3,50 m de largo, sin alabeos, ni torceduras, ni rajaduras.

d) Clavadores de madera semidura Ídem a la tirantería con una sección de 2” x 2”.

MEMORIA DESCRIPTIVA

La cubierta de techos estará formada por chapas onduladas Nº 27 de 3,50 m de longitud, sobre estructura de madera de primera calidad de secciones varias, según especificaciones técnicas.

Dicha estructura de madera (tirantería a la vista) deberá estar asegurada entre sus elementos por medio de ataduras con alambre a fin de consolidar y evitar su posible voladura.

CONSTANCIA DE EJECUCUÓN DE KIT

“PLAN TECHO”

| LAT: | LONG: |
| --- | --- |

LOCALIDAD: __________________________________________________________

CONVENIO Nº: _______

Adjudicatario:

Apellido y Nombre: ______________________________________________________

Nº de Documento: _______________________________________________________

Dirección: ______________________________________________________________

| MATERIALES | KIT | MATERIALES COLOCADOS | VERIFICACIÓN INSPECCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Chapa Nº 27 de 3,5 m x 1,10 m de ancho | 14 unidades |  |  |
| Clavos cabeza de Plomo 3” | 1 caja x 100 |  |  |
| Cumbreras 2 m x 0,44 Chapa Nº 27 | 4 unidades |  |  |
| Clavos 2” | 2 kg. |  |  |
| Clavos 4” | 6 kg. |  |  |
| Alambrón Nº 9 | 3 kg. |  |  |
| Tirantes 2” x 4” x 3,50 m–Madera semidura | 14 unidades |  |  |
| Clavadores 2” x 2” | 84 ml |  |  |
| Viga madera dura 3” x 5” x 3,80 m | 12 unidades |  |  |
| Columnas madera dura 3” x 4” x 3,20 m | 9 unidades |  |  |

Foto antes del cambio de cubierta de techo.     Foto con el cambio de cubierta de techo.